PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| Organismo Contratante | AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE |
| --- | --- |

| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |
| --- |
| TIPO: | Licitación Pública | Nº 13 | Ejercicio: 2014 |
| CLASE: | De Etapa Única Nacional |
| MODALIDAD: | Orden de Compra Abierta |

| Expediente Nº: | S02:0095708/2014 |
| --- | --- |

RUBRO COMERCIAL:

MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA

Objeto de la Contratación:

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO OBLIGATORIO DE MOTOVEHÍCULOS DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, POR EL PERÍODO DE DOCE (12) MESES.

| Costo del Pliego | SIN VALOR |
| --- | --- |

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| OFICINA DE COMPRAS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, sita en Brasil 55 12º Piso (C.P.1063), C.A.B.A. | Hasta el día fijado para la apertura |

ACTO DE APERTURA

| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Sala de Aperturas de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, sita en Brasil 55 12º Piso (C.P.1063), C.A.B.A. | Jueves, 09 de Octubre de 2014 a las 12:00 horas |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Renglón | Ítems | Cantidad | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | Min.: 1 Máx.: 10 | Servicio | 332-05266-00001 Service de 3.000 Km. para motovehículos, según especificaciones técnicas. |
|  | 1.2 | Min.: 1 Máx.: 10 | Servicio | 332-05266-00001 Service de 6.000 Km. para motovehículos, según especificaciones técnicas. |
|  | 1.3 | Min.: 1 Máx.: 10 | Servicio | 332-05266-00001 Service de 9.000 Km. para motovehículos, según especificaciones técnicas. |
|  | 1.4 | Min.: 1 Máx.: 10 | Servicio | 332-05266-00001 Service de 12.000 Km. para motovehículos, según especificaciones técnicas. |
|  | 1.5 | Min.: 1 Máx.: 10 | Servicio | 332-05266-00001 Service de 15.000 Km. para motovehículos, según especificaciones técnicas. |
|  | 1.6 | Min.: 1 Máx.: 10 | Servicio | 332-05266-00001 Service de 18.000 Km. para motovehículos, según especificaciones técnicas. |
|  | 1.7 | Min.: 1 Máx.: 10 | Servicio | 332-05266-00001 Service de 21.000 Km. para motovehículos, según especificaciones técnicas. |
|  | 1.8 | Min.: 1 Máx.: 10 | Servicio | 332-05266-00001 Service de 24.000 Km. para motovehículos, según especificaciones técnicas. |
|  | 1.9 | Min.: 1 Máx.: 10 | Servicio | 332-05266-00001 Service de 27.000 Km. para motovehículos, según especificaciones técnicas. |
|  | 1.10 | Min.: 1 Máx.: 10 | Servicio | 332-05266-00001 Service de 30.000 Km. para motovehículos, según especificaciones técnicas. |
| 2 | 2.1 | Min.: 1 Máx.: 20 | Servicio | 332-05266-00001 Service de 33.000 Km. para motovehículos, según especificaciones técnicas. |
|  | 2.2 | Min.: 1 Máx.: 20 | Servicio | 332-05266-00001 Service de 36.000 Km. para motovehículos, según especificaciones técnicas. |
|  | 2.3 | Min.: 1 Máx.: 20 | Servicio | 332-05266-00001 Service de 39.000 Km. para motovehículos, según especificaciones técnicas. |
|  | 2.4 | Min.: 1 Máx.: 20 | Servicio | 332-05266-00001 Service de 42.000 Km. para motovehículos, según especificaciones técnicas. |
|  | 2.5 | Min.: 1 Máx.: 20 | Servicio | 332-05266-00001 Service de 45.000 Km. para motovehículos, según especificaciones técnicas. |
|  | 2.6 | Min.: 1 Máx.: 20 | Servicio | 332-05266-00001 Service de 48.000 Km. para motovehículos, según especificaciones técnicas. |
|  | 2.7 | Min.: 1 Máx.: 20 | Servicio | 332-05266-00001 Service de 51.000 Km. para motovehículos, según especificaciones técnicas. |
|  | 2.8 | Min.: 1 Máx.: 20 | Servicio | 332-05266-00001 Service de 54.000 Km. para motovehículos, según especificaciones técnicas. |
|  | 2.9 | Min.: 1 Máx.: 20 | Servicio | 332-05266-00001 Service de 57.000 Km. para motovehículos, según especificaciones técnicas. |
|  | 2.10 | Min.: 1 Máx.: 20 | Servicio | 332-05266-00001 Service de 60.000 Km. para motovehículos, según especificaciones técnicas. |

OBJETO:

CONTRATACIÓN DEL Servicio de Mantenimiento MOTOvehicular obligatorio, DE MOTOVEHÍCULOS YAMAHA XJ 6 DIVERSION S Y ZANELLA KEEWAY RK6, PARA a la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

PLAZO Y LUGAR DE PRESTACION:

- El plazo de vigencia del servicio es por el término de DOCE (12) MESES. El mismo comenzará a prestarse DENTRO de los cinco (5) días corridos contados a partir de suscripta la respectiva Orden de Compra.

- Los servicios deberán ser efectuados en talleres oficiales de la marca con certificación oficial del fabricante.

- El taller donde se efectúe el service deberá estar ubicado a una distancia que no supere los CINCUENTA (50) kilómetros desde la Base Operativa de Hudson (Dirección de Coordinación del Control y Fiscalización Vial)- ubicada en Calle 166 Nº 5700 – (1884) Hudson – Provincia de Buenos Aires – Ramal Gutierrez Km 32 – Autopista Buenos Aires La Plata (Teléfono: 4215-2846 / 4215-2921).

- En caso de aprobación, la adjudicataria tendrá un plazo máximo de CUARENTA Y OCHO (48) horas a fin de realizar el traslado hasta el taller.

ACREDITACIONES Y GARANTÍA TECNICA:

- Los oferentes deberán acreditar su condición de taller oficial de las marcas y en tal sentido deberán acompañar con su oferta, certificado oficial actualizado del fabricante, acreditando ser concesionarios oficiales autorizados para la realización de los servicios en cuestión.

- A fin de garantizar la calidad de los servicios, los oferentes deberán precisar el tipo de lubricantes que serán utilizados según los MANUALES DE FABRICA, a fin de mantener las características originales de los motovehículos en cuestión. Tal requerimiento deberá ser presentado en la oferta.

- Asimismo, deberá presentar por escrito la garantía que da el fabricante, que en ningún caso será inferior a UN (1) AÑO, a contar a partir de la Recepción Definitiva por parte de la ANSV, contra toda falla del material o vicio oculto no detectable a simple vista objeto del presente acto licitatorio.

Para los casos en que surjan los problemas detallados precedentemente, por causas ajenas a la ANSV, que demandaren la inmediata realización de services, observados o defectuosos, el transporte será realizado por el Adjudicatario y estarán a su cargo los gastos de flete, seguros, carga, descarga y cualquier otro tipo de erogación que deba realizarse para la ejecución del mismo.

- El oferente deberá ajustarse en un todo a los términos y condiciones establecidos en los      correspondientes certificados de garantía oficial entregados por el fabricante.

TRASLADOS:

- A fin de no superar el kilometraje contemplado para cada Ítem, se estima necesario reservar la posibilidad de exigir que de los servicios solicitados para cada uno de ellos, hasta en un CUARENTA PORCIENTO (40%) del total contemplado, los mismos deban ser trasladados desde:

  - Ciudad de Bahía Blanca, (Pcia. De Bs As) donde la ANSV tiene su Base Operativa en la   Terminal de Ómnibus de esa localidad, y hasta un radio que no supere los 10 km.

  - Edificio Monasterio - Puesto de control y fiscalización vial Autovía 2 km 143,5 – Chascomús Pcia. de Bs.As.

  - Puesto de control y Fiscalización Terminal de Ómnibus - Mar del Plata –  Pcia. Bs.As.

  - Edificio Au Bs.As-La Plata km 31,5 Ramal Gutiérrez – Hudson Pcia. Bs.As. – Base operativa Control y fiscalización  vial.

  - Ruta Nacional 205 - km 64 - Cañuelas Pcia. Bs.As.

  - Au. Pascual Palazzo (Panamericana) Km 23,8 – Boulogne Pcia. Bs.As.

  - Ruta Nacional 3 - km 190 – Las Flores Pcia. Bs.As.

Para lo cual la adjudicataria deberá prever la celebración de acuerdos con distintos servicios de grúas locales en las ciudades citadas, los cuales deberán ser informados y aprobados por este Organismo previo a la realización de cada servicio.

- Desde el momento en que la ANSV solicite el servicio hasta que la adjudicataria confirme el traslado, no podrá transcurrir un plazo superior a CUARENTA Y OCHO 48 horas.

- En caso de no aprobación, la adjudicataria tendrá un plazo máximo de CUARENTA Y OCHO (48) horas a fin de realizar el traslado hasta el taller.

ORDENES DE SERVICIO:

Las órdenes de servicios realizadas se conformarán provisionalmente una vez terminados los trabajos y la recepción definitiva se otorgará contra la presentación de cada factura.

FRECUENCIA:

La solicitud de provisión se realizará por cada servicio requerido, acorde a las necesidades de esta ANSV.

SOLICITUD DE TRABAJO:

Las solicitudes de trabajo serán realizadas por la ANSV. Una vez realizados los servicios solicitados, el adjudicatario entregará un listado con las órdenes de servicios que deberán contener como mínimo los siguientes datos:

- Fecha de solicitud del servicio;

- Identificación del Motovehículo;

- Fecha de ingreso al taller;

- Service solicitado;

- Service realizado.

VISITAS:

Los oferentes deberán realizar una visita a Base Operativa de Hudson (Dirección de Coordinación del Control y Fiscalización Vial)- ubicada en Calle 166 Nº 5700 – (1884) Hudson – Provincia de Buenos Aires – Ramal Gutiérrez Km 32 – Autopista Buenos Aires La Plata (Teléfono: 4215-2846 / 4215-2921) hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas antes del Acto de Apertura de Sobres. Dicha visita resulta de carácter fundamental para comprender el tipo de motovehículos, su equipamiento complementario y la naturaleza de los servicios a prestar.

Certificado de Visita:

El Certificado de Visita a la Base Operativa de Hudson (Dirección de Coordinación del Control y Fiscalización Vial), será debidamente rubricado por autoridad de la Dirección General de Administración, una vez realizadas la visita, y deberá adjuntarse en la presentación de la oferta. Su presentación implica el conocimiento y conformidad respecto del estado y el tipo de motovehículos, su equipamiento complementario y la naturaleza de los servicios a prestar. Serán rechazadas todas las cuestiones que los OFERENTES/ ADJUDICATARIO promuevan alegando factores o circunstancias no previstas o desconocidas al formular su cotización.

Tipos de servicio de acuerdo a garantía oficial

RENGLÓN Nº 1: diez (10) motovehículos zanella keeway rk6

ITEM Nº 1.1: SERVICE 3.000 KM.

- Se reemplazará aceite y filtro del aceite, filtro de aire.

- Se revisará fluidos (nivel de liquido refrigerante/nivel de liquido de freno) en caso de ser necesario se pondrán a nivel.

- Se controlará desgaste de pastillas de freno (tanto delanteras como traseras).

- Se revisará la transmisión completa y se tensará la cadena.

- Se controlará el funcionamiento general del motovehículo, teniendo en cuenta:

- Luces

- Batería

- Presión de neumáticos

- Perdidas de aceite

- Etc.

ITEM Nº 1.2: SERVICE 6.000 KM.

- Se reemplazará aceite y filtro del aceite, filtro de aire.

- Se revisará fluidos (nivel de liquido refrigerante/nivel de liquido de freno) en caso de ser necesario se pondrán a nivel.

- Se controlará desgaste de pastillas de freno (tanto delanteras como traseras).

- Se revisará la transmisión completa y se tensará la cadena.

- Se controlará el funcionamiento general del motovehículo, teniendo en cuenta:

- Luces

- Batería

- Presión de neumáticos

- Perdidas de aceite

- Etc.

ITEM Nº 1.3: SERVICE 9.000 KM.

- Se reemplazará aceite y filtro del aceite, filtro de aire, bujías y líquido refrigerante.

- Se controlará nivel de liquido de freno (en caso de ser necesario se pondrán a nivel).

- Se controlará desgaste de pastillas de freno (tanto delanteras como traseras).

- Se revisará la transmisión completa y se tensará la cadena.

- Se controlará el funcionamiento general del motovehículo, teniendo en cuenta:

- Luces

- Batería

- Presión de neumáticos

- Perdidas de aceite

- Etc.

ITEM Nº 1.4: SERVICE 12.000 KM.

- Se reemplazará aceite y filtro del aceite, filtro de aire y pastillas de freno (delanteras y traseras).

- Se revisará fluidos (nivel de liquido refrigerante/nivel de liquido de freno) en caso de ser necesario se pondrán a nivel.

- Se revisará la transmisión completa y se tensará la cadena.

- Se controlará el funcionamiento general del motovehículo, teniendo en cuenta:

- Luces

- Batería

- Presión de neumáticos

- Perdidas de aceite

- Etc.

ITEM Nº 1.5: SERVICE 15.000 KM.

- Se reemplazará aceite y filtro del aceite, filtro de aire y transmisión completa (cadena, corona y piñón).

- Se revisará fluidos (nivel de liquido refrigerante/nivel de liquido de freno) en caso de ser necesario se pondrán a nivel.

- Se controlará desgaste de pastillas de freno (tanto delanteras como traseras).

- Se controlará el funcionamiento general del motovehículo, teniendo en cuenta:

- Luces

- Batería

- Presión de neumáticos

- Perdidas de aceite

- Etc.

ITEM Nº 1.6: SERVICE 18.000 KM.

- Se reemplazará aceite y filtro del aceite, filtro de aire, bujías y líquido refrigerante.

- Se controlará nivel de liquido de freno (en caso de ser necesario se pondrá a nivel).

- Se controlará desgaste de pastillas de freno (tanto delanteras como traseras).

- Se revisará la transmisión completa y se tensará la cadena.

- Se controlará el funcionamiento general del motovehículo, teniendo en cuenta:

- Luces

- Batería

- Presión de neumáticos

- Perdidas de aceite

- Etc.

ITEM Nº 1.7: SERVICE 21.000 KM.

- Se reemplazará aceite y filtro del aceite, filtro de aire.

- Se revisará fluidos (nivel de liquido refrigerante/nivel de liquido de freno) en caso de ser necesario se pondrán a nivel.

- Se controlará desgaste de pastillas de freno (tanto delanteras como traseras).

- Se revisará la transmisión completa y se tensará la cadena.

- Se controlará el funcionamiento general del motovehículo, teniendo en cuenta:

- Luces

- Batería

- Presión de neumáticos

- Perdidas de aceite

- Etc.

ITEM Nº 1.8: SERVICE 24.000 KM.

- Se reemplazará aceite y filtro del aceite, filtro de aire y pastillas de freno (delanteras y traseras).

- Se revisará fluidos (nivel de liquido refrigerante/nivel de liquido de freno) en caso de ser necesario se pondrán a nivel.

- Se revisará la transmisión completa y se tensará la cadena.

- Se controlará el funcionamiento general del motovehículo, teniendo en cuenta:

- Luces

- Batería

- Presión de neumáticos

- Perdidas de aceite

- Etc.

ITEM Nº 1.9: SERVICE 27.000 KM.

- Se reemplazará aceite y filtro del aceite, filtro de aire, bujías y líquido refrigerante.

- Se controlará nivel de liquido de freno  (en caso de ser necesario se pondrá a nivel).

- Se controlará desgaste de pastillas de freno (tanto delanteras como traseras).

- Se revisará la transmisión completa y se tensará la cadena.

- Se controlará el funcionamiento general del motovehículo, teniendo en cuenta:

- Luces

- Batería

- Presión de neumáticos

- Perdidas de aceite

- Etc.

ITEM Nº 1.10: SERVICE 30.000 KM.

- Se reemplazará aceite y filtro del aceite, filtro de aire y transmisión completa (cadena, corona y piñón).

- Se revisará fluidos (nivel de liquido refrigerante/nivel de liquido de freno) en caso de ser necesario se pondrán a nivel.

- Se controlará desgaste de pastillas de freno (tanto delanteras como traseras).

- Se revisará la transmisión completa y se tensará la cadena.

- Se controlará el funcionamiento general del motovehículo, teniendo en cuenta:

- Luces

- Batería

- Presión de neumáticos

- Perdidas de aceite

- Etc.

RENGLON Nº 2: VEINTE  (20) motovehículos YAMAHA XJ 6 DIVERSION

ITEM Nº 2.1: Service 33.000 Km.

- Se reemplazará aceite y filtro del aceite, filtro de aire.

- Se revisará fluidos (nivel de liquido refrigerante/nivel de liquido de freno) en caso de ser necesario se pondrán a nivel.

- Se controlará desgaste de pastillas de freno (tanto delanteras como traseras).

- Se revisará la transmisión completa y se tensará la cadena.

- Se controlará el funcionamiento general del motovehículo, teniendo en cuenta:

- Luces

- Batería

- Presión de neumáticos

- Perdidas de aceite

- Etc.

ITEM Nº 2.2: Service 36.000 Km.

- Se reemplazará aceite y filtro del aceite, filtro de aire.

- Se revisará fluidos (nivel de liquido refrigerante/nivel de liquido de freno) en caso de ser necesario se pondrán a nivel.

- Se controlará desgaste de pastillas de freno (tanto delanteras como traseras).

- Se revisará la transmisión completa y se tensará la cadena.

- Se controlará el funcionamiento general del motovehículo, teniendo en cuenta:

- Luces

- Batería

- Presión de neumáticos

- Perdidas de aceite

- Etc.

ITEM Nº 2.3: Service 39.000 Km.

- Se reemplazará aceite y filtro del aceite, filtro de aire, bujías y líquido refrigerante.

- Se controlará nivel de liquido de freno  (en caso de ser necesario se pondrá a nivel).

- Se controlará desgaste de pastillas de freno (tanto delanteras como traseras).

- Se revisará la transmisión completa y se tensará la cadena.

- Se controlará el funcionamiento general del motovehículo, teniendo en cuenta:

- Luces

- Batería

- Presión de neumáticos

- Perdidas de aceite

- Etc.

ITEM Nº 2.4: Service 42.000 Km.

- Se reemplazará aceite y filtro del aceite, filtro de aire y pastillas de freno (delanteras y traseras).

- Se revisará fluidos (nivel de liquido refrigerante/nivel de liquido de freno) en caso de ser necesario se pondrán a nivel.

- Se revisará la transmisión completa y se tensará la cadena.

- Se controlará el funcionamiento general del motovehículo, teniendo en cuenta:

- Luces

- Batería

- Presión de neumáticos

- Perdidas de aceite

- Etc.

ITEM Nº 2.5: Service 45.000 Km.

- Se reemplazará aceite y filtro del aceite, filtro de aire y transmisión completa (cadena, corona y piñón).

- Se revisará fluidos (nivel de liquido refrigerante/nivel de liquido de freno) en caso de ser necesario se pondrán a nivel.

- Se controlará desgaste de pastillas de freno (tanto delanteras como traseras).

- Se controlará el funcionamiento general del motovehículo, teniendo en cuenta:

- Luces

- Batería

- Presión de neumáticos

- Perdidas de aceite

- Etc.

ITEM Nº 2.6: Service 48.000 Km.

- Se reemplazará aceite y filtro del aceite, filtro de aire, bujías y líquido refrigerante.

- Se controlará nivel de liquido de freno  (en caso de ser necesario se pondrá a nivel).

- Se controlará desgaste de pastillas de freno (tanto delanteras como traseras).

- Se revisará la transmisión completa y se tensará la cadena.

- Se controlará el funcionamiento general del motovehículo, teniendo en cuenta:

- Luces

- Batería

- Presión de neumáticos

- Perdidas de aceite

- Etc.

ITEM Nº 2.7: Service 51.000 Km.

- Se reemplazará aceite y filtro del aceite, filtro de aire.

- Se revisará fluidos (nivel de liquido refrigerante/nivel de liquido de freno) en caso de ser necesario se pondrán a nivel.

- Se controlará desgaste de pastillas de freno (tanto delanteras como traseras).

- Se revisará la transmisión completa y se tensará la cadena.

- Se controlará el funcionamiento general del motovehículo, teniendo en cuenta:

- Luces

- Batería

- Presión de neumáticos

- Perdidas de aceite

- Etc.

ITEM Nº 2.8: Service 54.000 Km.

- Se reemplazará aceite y filtro del aceite, filtro de aire y pastillas de freno (delanteras y traseras).

- Se revisará fluidos (nivel de liquido refrigerante/nivel de liquido de freno) en caso de ser necesario se pondrán a nivel.

- Se revisará la transmisión completa y se tensará la cadena.

- Se controlará el funcionamiento general del motovehículo, teniendo en cuenta:

- Luces

- Batería

- Presión de neumáticos

- Perdidas de aceite

- Etc.

ITEM Nº 2.9: Service 57.000 Km.

- Se reemplazará aceite y filtro del aceite, filtro de aire, bujías y líquido refrigerante.

- Se controlará nivel de liquido de freno  (en caso de ser necesario se pondrá a nivel).

- Se controlará desgaste de pastillas de freno (tanto delanteras como traseras).

- Se revisará la transmisión completa y se tensará la cadena.

- Se controlará el funcionamiento general del motovehículo, teniendo en cuenta:

- Luces

- Batería

- Presión de neumáticos

- Perdidas de aceite

- Etc.

ITEM Nº 2.10: Service 60.000 Km.

- Se reemplazará aceite y filtro del aceite, filtro de aire y transmisión completa (cadena, corona y piñón).

- Se revisará fluidos (nivel de liquido refrigerante/nivel de liquido de freno) en caso de ser necesario se pondrán a nivel.

- Se controlará desgaste de pastillas de freno (tanto delanteras como traseras).

- Se controlará el funcionamiento general del motovehículo, teniendo en cuenta:

- Luces

- Batería

- Presión de neumáticos

- Perdidas de aceite

- Etc.

FORMA DE COTIZACIÓN

Los oferentes deberán cotizar la totalidad de los ítems solicitados sobre la base de una adjudicación integral por renglón, a la oferta de menor precio. No se admitirán las ofertas por ítems parciales.

CLÁUSULAS PARTICULARES

ARTÍCULO 1: CONSULTA Y RETIRO DE LOS PLIEGOS. (Art. 59º del Reglamento aprobado por Decreto 893/2012)

El presente Pliego puede consultarse en la Agencia Nacional de Seguridad Vial – Oficina de Compras – Av. Brasil 55, Piso 12º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 11 a 16 horas en días hábiles administrativos, hasta el día fijado para el acto de apertura o en el Sitio de Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones: www.argentinacompra.gov.ar.

Los interesados en presentarse a cotizar en el presente procedimiento de selección, podrán elegir cualquiera de las siguientes opciones:

a) Retirar el Pliego en la Agencia Nacional de Seguridad Vial en la oficina, plazos y horarios  anteriormente mencionados. En este caso el oferente deberá adjuntar a la oferta la constancia de retiro de pliego.

b) Obtener el Pliego del sitio de Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones (www.argentinacompra.gov.ar)

No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber retirado el pliego en el Organismo o haberlos descargado del sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, no obstante quienes no los hubiesen retirado o descargado, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

ARTÍCULO 2: CONSULTAS AL PLIEGO Y CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS. (Art. 60º y 61º del Reglamento aprobado por Decreto 893/2012)

Las consultas al presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito a la Agencia Nacional de Seguridad Vial – Oficina de Compras – Brasil 55, Piso 12º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta 48 horas antes de la fecha fijada para la apertura de las ofertas al correo electrónico compras@seguridadvial.gov.ar

No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio, fax y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

Las circulares emitidas por el Organismo, bien sea de oficio o con motivo de una consulta, serán notificadas con CUARENTA Y OCHO (48) horas como mínimo de anticipación a la fecha de apertura, a todas las personas que hubiesen retirado o comprado el pliego -según corresponda- y en el caso de circulares originadas con motivo de una consulta, también se notificará al consultante.

Las circulares podrán ser notificadas en forma válida tanto en la dirección de correo electrónico que hubiere consignado el interesado al obtener el pliego desde el sitio de Internet o bien en la que hubiese denunciado al retirar el pliego del Organismo Contratante.

ARTÍCULO 3: RÉGIMEN NORMATIVO DE LA CONTRATACIÓN. (Art. 5º del Reglamento aprobado por Decreto 893/2012)

El presente procedimiento de selección, el contrato y su posterior ejecución se regirán por el Decreto N° 1023/2001 y sus modificatorios, el reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/2012 en todo lo que no se oponga al régimen anterior, Resoluciones de la Subsecretaría de la Gestión Pública y Circulares de la Oficina Nacional de Contrataciones y por el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Asimismo, resultan de aplicación la Ley Nº 25.551 de Compre Trabajo Argentino y su reglamentación Decreto Nº 1600/2002 y normas complementarias, la Ley 25.300 de Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y Decreto 1075/2001, así como la Ley 22.431 y su Decreto Reglamentario Nº 312/2010.

Todos los documentos que integran el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos.

En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

- Decreto N° 1023 de fecha 13 de agosto de 2001 y sus modificatorios

- Decreto N° 893 de fecha 14 de junio de 2012

- El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales

- El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares

- La oferta.

- La adjudicación.

- La Orden de Compra.

- La constancia de visita

ARTÍCULO 4: FORMALIDADES Y CONTENIDO DE LAS OFERTAS (Art. 70º del Reglamento aprobado por Decreto 893/2012)

Las propuestas serán redactadas en idioma nacional y presentadas en original y una copia, en sobres, cajas o paquetes cerrados con identificación del procedimiento de selección a que corresponden, el día y hora de la apertura y la identificación del oferente. El original deberá estar firmado en todas sus hojas por el oferente o su representante legal, quien deberá salvar las enmiendas o raspaduras si las hubiere.

Toda fotocopia que integre el original de la oferta deberá ser legible y estar autenticada o certificada por escribano público o por autoridades judiciales o administrativas competentes.

La oferta deberá especificar el precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida, el precio total del renglón, en números, y el total general de la oferta, expresado en letras y números, en la moneda de cotización fijada en el presente Pliego.

Los oferentes deberán cotizar la totalidad de los ítems solicitados, sobre la base de una adjudicación integral para el reglón. No se admitirán las ofertas por ítems parciales. La cotización deberá efectuarse en el Formulario que forma parte integrante del presente como Anexo I.

ARTÍCULO 5: COMPRE TRABAJO ARGENTINO (LEY 25551)

A fin de garantizar el efectivo cumplimiento del Régimen de Compre de Trabajo Argentino, toda oferta nacional deberá ser acompañada por una Declaración Jurada mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal de acuerdo a lo establecido por el artículo 11 del decreto 1600/2002.

La falta de presentación configurará una presunción, que admite prueba en contrario, de no cumplimiento de las prescripciones vigentes con relación a la calificación de oferta nacional.

ARTÍCULO 6: DOMICILIO (Art. 70º inc f) del Reglamento aprobado por Decreto 893/2012)

Los oferentes juntamente con la presentación de la oferta deberán indicar el domicilio. Éste debe serlo dentro del radio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que será considerado como “constituido” y se tendrá como válido para todas las notificaciones que se efectúen, referidas al presente Acto Contractual. Además deberá, indicar números de teléfonos, Fax y direcciones de correos electrónicos, si lo tuviera.

ARTÍCULO 7: MONEDA Y FORMA DE COTIZACION. (Art. 70º inc g) del Reglamento aprobado por Decreto 893/2012)

La propuesta económica deberá ser formulada en moneda nacional. No se aceptarán propuestas en moneda distinta y, dado el caso, serán automáticamente desestimadas.

Los precios cotizados deberán incluir, indefectiblemente, el importe correspondiente a la alícuota del I.V.A y todo otro impuesto, arancel o tasa que corresponda abonar para la comercialización. En caso de no hacerse expresa mención a ello en la oferta, quedará tácitamente establecido que dichos valores se hallan incluidos en la misma.

Los precios cotizados serán considerados a todos los efectos fijos e inamovibles. Se entenderá en consecuencia que se encuentran incluidas en el precio todas las prestaciones que, de acuerdo a su juicio y experiencia, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta.

La cotización deberá efectuarse en el Formulario que forma parte integrante del presente como Anexo I.

Los oferentes deberán cotizar la totalidad de los ítems solicitados sobre la base de una adjudicación integral a la oferta de menor precio. No se admitirán las ofertas por ítems parciales.

No se admite la cotización de ofertas alternativa.

ARTÍCULO 8: PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS. (Art. 66º del Reglamento aprobado por Decreto 893/2012)

Los oferentes deberán mantener las ofertas por SESENTA (60) días corridos, contados a partir de la fecha del acto de apertura. Si no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento del plazo, aquélla se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual y así sucesivamente.

ARTÍCULO 9: GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. (Art. 101º del Reglamento aprobado por Decreto 893/2012)

Los oferentes deberán constituir una garantía de mantenimiento de la oferta equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total de su oferta, para cada renglón o para ambos en caso de ofertar en ambos

Dicha garantía deberá constituirse en algunas de las formas previstas en el artículo 101 del Reglamento aprobado por Decreto 893/2012, o combinaciones de ellas.

Para el caso de optar por integrar la garantía mediante póliza de caución, la misma deberá ser extendida por compañías aseguradoras debidamente autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

La/s firma/s de los Representantes, Apoderados o Responsables de la Entidad Aseguradora contenida/s en las pólizas de caución y avales de un Banco Nacional, emitidas con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la obligaciones contraídas por parte de los Oferentes, deberán certificarse por Escribano Público Nacional.

La integración en Pagaré a la vista suscripto por quien tenga el uso de la firma social o actuare con poderes suficientes, será válida solamente cuando el monto de la garantía no supere la suma de QUINCE MIL ($ 15.000).

EL INCUMPLIMIENTO PARCIAL O TOTAL DE LO SOLICITADO EN ESTE PUNTO, SERÁ CAUSAL DE INADMISIBILIDAD DE LA OFERTA.

ARTÍCULO 10: DOCUMENTACIÓN

Los oferentes deberán presentar en su oferta la documentación que a continuación se detalla:

- Garantía de mantenimiento de la oferta. De acuerdo a lo detallado en el artículo 9 “Garantía de Mantenimiento de la Oferta”.

- Certificado fiscal para contratar.

Los oferentes que efectúen ofertas cuyos importes sean iguales o superiores a CINCUENTA MIL PESOS ($ 50.000) deberán poseer el Certificado Fiscal para Contratar vigente.

Nota: A los fines de dar por cumplido el requisito de existencia de Certificado Fiscal para Contratar vigente, será suficiente con que el Organismo Contratante verifique tal circunstancia de habilitación en la página "Web" de la Administración Federal de Ingresos Públicos (http://www.afip.gov.ar) o en la página de la Oficina Nacional de Contrataciones  (www.argentinacompra.gov.ar), sin ser necesario que el certificado sea presentado por el oferente. Asimismo podrán presentar copia certificada de la nota presentada ante la dependencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en la cual se encuentren inscriptos a los fines de solicitar el ‘Certificado Fiscal para Contratar’.

- Información referente al Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPRO). (Conf. Art. 235º y 236º del Reglamento aprobado por Decreto 893/2012)

Oferentes no incorporados

A los fines de la inscripción en el Sistema de Información de Proveedores, los oferentes deberán complementar su preinscripción, presentando junto con la oferta, la información suministrada en la Preinscripción utilizando los formularios estándar que apruebe la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES y la documentación respaldatoria de dicha información.

En el caso en que en la Preinscripción hubieran completado la información correspondiente al balance de cierre de ejercicio, como documentación respaldatoria junto con la oferta deberán presentar copia del balance general de cierre de ejercicio, firmada por Contador Público Nacional y certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, correspondiente al ejercicio inmediato anterior a la fecha de presentación de la oferta.

Oferentes ya incorporados al SIPRO:

Los interesados en participar en procedimientos de selección que ya estuvieran inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores, deberán presentar junto con la oferta la Declaración Jurada de que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL, y si los datos incorporados en el sistema hubieren variado, deberán actualizarlos en la misma forma prevista para la presentación original.

- Formulario de cotización que forma parte integrante del presente como Anexo I.

- Documentación relativa a la constitución de la firma oferente, estatuto social o acta constitutiva, sus modificatorias y constancia de su inscripción registral, debidamente certificadas por escribano público o autoridad competente.

No serán consideradas las ofertas de las firmas cuyo objeto social no contemple con precisión la prestación del servicio que se licita.

- Copia certificada por escribano público o autoridad competente del Acta de Asamblea y Directorio vigente, donde se resuelve la distribución de cargos de los Órganos de Dirección y Administración.

- Si la presentación es firmada por apoderado, copia certificada ante escribano público o autoridad competente del poder que lo acredite como tal.

- Copia del último estado contable (balance general, memoria, estado de situación patrimonial, estado de resultados, de evolución del patrimonio neto, de origen y aplicación de fondos, cuadros, anexos y notas respectivas), firmados por Contador Público Nacional y Certificados

por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas en original o fotocopia certificada, o por la autoridad que corresponda según el país de origen, y auditados de acuerdo con los principios contables generalmente aceptados en el país de constitución del oferente. Dicha documentación deberá estar expresada en la moneda del país del oferente o en dólares de los Estados Unidos de América. En el caso de una filial o sucursal no se tomarán los balances de la casa matriz.

- Constancia de Inscripción en los organismos impositivos y previsionales, del ámbito nacional, en particular constancia de inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos y carácter frente al IVA.

- Informe detallando el nombre o razón social de los principales clientes del sector público y/o privado de los últimos dos años, y el monto de facturación de las operaciones realizadas con los mismos en dicho periodo.

- Certificado de Visita.

- Certificado oficial del fabricante, acreditando ser concesionarios oficiales autorizados para la realización de los servicios en cuestión, actualizada a la fecha o con un plazo de emisión no mayor a UN (1) año de antigüedad para la presente contratación, certificada por escribano público.

- Informe del tipo de lubricantes que serán utilizados según los MANUALES DE FABRICA.

- Garantía del fabricante, no inferior a UN (1) AÑO, a contar a partir de la Recepción Definitiva por parte de la ANSV, contra toda falla del material o vicio oculto no detectable a simple vista objeto del presente acto licitatorio.

- En caso que el oferente sea Monotributista encuadrado como única actividad en los últimos 3 años, deberá presentar:

  - copia de los pagos de los últimos tres meses

  - Última declaración jurada de bienes personales en caso de tributar con los papeles de trabajo que emite el aplicativo de la AFIP referidos a los ingresos, gastos y resultados para cada una de las categorías, y acuse de recibo correspondiente a cada declaración jurada.

  - En caso de no tributar Bienes Personales deberá presentar manifestación de bienes y deudas certificadas por Contador y por Consejo profesional, en original.

El total de bienes no podrá superar el mínimo no imponible del Impuesto a los Bienes Personales.

En caso que la manifestación de bienes supere el mínimo no imponible, justificar la valuación fiscal de los Bienes.

  - Ultima Declaración de Jurada Anual de Ingresos Brutos, en caso de tributar.

  - Si es menor a 3 años la actividad como Monotributista, presentar información sobre los ingresos por el periodo restante;

- En caso que el oferente sea Responsable Inscripto deberá presentar:

  - Última declaración jurada de impuesto a las ganancias con los papeles de trabajo que emite el aplicativo de la AFIP referidos a los ingresos, gastos y resultados para cada una de las categorías, y acuse de recibo correspondiente a cada declaración jurada.

  - Última declaración jurada de bienes personales en caso de tributar con los papeles de trabajo que emite el aplicativo de la AFIP referidos a los ingresos, gastos y resultados para cada una de las categorías, y acuse de recibo correspondiente a cada declaración jurada.

  - En caso de no tributar Bienes Personales deberá presentar manifestación de bienes y deudas certificadas por Contador y por Consejo profesional, en original.

El total de bienes no podrá superar el mínimo no imponible del Impuesto a los Bienes Personales.

En caso que la manifestación de bienes supere el mínimo no imponible, justificar la valuación fiscal de los Bienes.

  - Ultima Declaración de Jurada Anual de Ingresos Brutos, en caso de tributar.

- En caso de ser Sociedades de Hecho, deben adjuntar:

  - Última declaración jurada de impuesto a las ganancias de los socios que integran la sociedad con los papeles de trabajo que emite el aplicativo de la AFIP referidos a los ingresos, gastos y resultados para cada una de las categorías, y acuse de recibo correspondiente a cada declaración jurada.

  - Última declaración jurada de de bienes personales en caso de tributar de los socios que integran la sociedad con los papeles de trabajo que emite el aplicativo de la AFIP referidos a los ingresos, gastos y resultados para cada una de las categorías, y acuse de recibo correspondiente a cada declaración jurada.

  - En caso de no tributar Bienes Personales deberá presentar manifestación de bienes y deudas certificadas por Contador y por Consejo profesional, en original.

El total de bienes no podrá superar el mínimo no imponible del Impuesto a los Bienes Personales.

En caso que la manifestación de bienes supere el mínimo no imponible, justificar la valuación fiscal de los Bienes.

  - Ultima Declaración de Jurada Anual de Ingresos Brutos, de la Sociedad de Hecho, en caso de tributar.

- En caso que se presentaran Uniones Transitorias de Empresas o Consorcios, deben adjuntar, además de la documentación anteriormente solicitada, lo detallado a continuación.

  - Identificación de las personas jurídicas que las integran.

  - Copia Simple del Acta constitutiva (estatuto/contrato social) de cada una de las firmas que las/los conforman o acreditación del carácter de empresario

  - Constitución de domicilio y unificación de personería.

  - Compromiso irrevocable de constituir la UTE o Consorcio en los términos establecidos en este Pliego (objeto, fecha y alcance) o proyecto del instrumento a suscribir en caso de resultar adjudicatarias, rigiéndose en tal caso por las disposiciones de la Ley respectiva (ley de N° 19.550 –Ley de sociedades- ó Ley 26.005 –Consorcios-. Tanto el compromiso de constitución como el contrato constitutivo de la UTE deberán otorgarse por escritura pública. La UTE deberá tener como duración de su contrato constitutivo, el plazo mínimo que demande la ejecución de la totalidad de las obligaciones objeto del contrato que se licita y sus eventuales prórrogas.

  - En caso de resultar adjudicataria la UTE o Consorcio deberá acreditar su inscripción  en la Inspección General de  Justicia como requisito previo a la firma del contrato; la falta de cumplimiento de este requisito importara la pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta y su oferta podrá ser desestimada.

- En caso que se presentaran firmas extranjeras, deben adjuntar la siguiente documentación:

- Toda aquella documentación análoga a la enumerada para empresas nacionales, de acuerdo a lo estipulado en la legislación vigente en su país de origen, debiendo mencionar la normativa legal que las autoriza a funcionar, tal documentación debe presentarse debidamente legalizada y traducida conforme se expone seguidamente y en formalidades de la presentación.

- Toda la documentación, procedente del extranjero, destinada a acreditar requisitos establecidos en este pliego debe estar apostillada de acuerdo a la normas de la

Convención de la Haya. En caso que provenga de un país que no la hubiere suscripto deberá respetar la reglamentación de la República Argentina en materia consular.

- Si el idioma en que está expresada esa documentación no fuere el español, deberá estar traducida en su totalidad por Traductor Público Nacional y legalizada por el consejo profesional respectivo

ARTÍCULO 11: EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN. (Art. 64º del Reglamento aprobado por Decreto 893/2012)

La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de toda la normativa que rige el llamado, la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, sin que pueda alegar en adelante el oferente su desconocimiento, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos con la oferta.

ARTÍCULO 12: APERTURA DE LAS OFERTAS Y VISTA (Art. 74º, 75º y 76º del Reglamento aprobado por Decreto 893/2012)

En el lugar, día y hora determinados para celebrar el acto de apertura, se procederá a abrir las ofertas en presencia de funcionarios de la dependencia y de todos aquellos que desearan presenciarlo. A partir de la hora fijada como término para la recepción de las ofertas no se recibirán otras, aun cuando el acto de apertura no se haya iniciado. Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente y a la misma hora en el mismo lugar.

El Acta será firmada por los funcionarios y por los oferentes presentes que desearan hacerlo. Los originales de las ofertas, serán rubricados por los funcionarios que presidan el Acto y se exhibirán a los oferentes por el término de DOS (2) días, contados a partir del día hábil siguiente al de la apertura.

ARTÍCULO 13: CAUSALES DE DESESTIMACIÓN. (Art. 84º y 85º del Reglamento aprobado por Decreto 893/2012)

Será desestimada la oferta, en los siguientes supuestos:

- Si no estuviera redactada en idioma nacional.

- Si la oferta original no tuviera la firma del oferente o su representante legal en ninguna de las hojas que la integran.

- Si tuviere tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlíneas sin salvar en las hojas que contengan la propuesta económica, la descripción del bien o servicio ofrecido, plazo de entrega, o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato.

- Si no se acompañare la garantía de mantenimiento de oferta o no se lo hiciera en la forma debida o la misma fuera insuficiente en más de un DIEZ POR CIENTO (10%) del monto correcto.

- Si estuviera escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros.

- Si fuere formulada por personas que tuvieran una sanción vigente de suspensión o inhabilitación para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL al momento de la apertura de las ofertas o en la etapa de evaluación de aquéllas o en la adjudicación.

- Si fuera formulada por personas que no estuvieran incorporadas en el Sistema de Información de Proveedores a la fecha de comienzo del período de evaluación de las ofertas, o a la fecha de adjudicación en los casos que no se emita el dictamen de evaluación o en los procedimientos en que no sea obligatorio presentar junto con la oferta la información y documentación para ser incorporado en el aludido sistema.

- Si fuere formulada por personas físicas o jurídicas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificaciones, al momento de la apertura de las ofertas o en la etapa de evaluación de aquéllas o en la adjudicación.

- Si contuviera condicionamientos.

- Si contuviera cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación o que impidieran la exacta comparación con las demás ofertas.

- Cuando contuviera errores u omisiones esenciales.

- Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio.

- Si el oferente fuera inelegible de conformidad con lo establecido en el artículo 86 del Reglamento aprobado por Decreto 893/2012.

- Si transgrede la prohibición prescripta por el artículo 67 del Reglamento aprobado por Decreto 893/2012.

- Si no presenta la Certificación oficial emitida por PEUGEOT ARGENTINA S.A para la presente contratación acreditando ser concesionarios oficiales y autorizados para la realización de los servicios en cuestión

No serán desestimadas las ofertas que contengan defectos de forma u otras imperfecciones que no impidan su análisis y comparación con las demás, siempre que dichos defectos sean subsanados a pedido del Organismo Contratante, otorgando un plazo mínimo de CINCO (5) días hábiles al efecto. Se reconocerán como errores u omisiones subsanables las relacionadas con constatación de datos o información de tipo histórico, que no signifiquen una modificación de la oferta y las mencionadas en el artículo 85º del Reglamento aprobado por Decreto 893/2012.

Si el total cotizado para el renglón único no respondiera al precio unitario, se tomará este último como precio cotizado.

Todo otro error denunciado por el oferente antes de la adjudicación, producirá la desestimación de la oferta, con pérdida de la garantía en la proporción que corresponda.

ARTÍCULO 14: CRITERIO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE OFERTAS

La adjudicación recaerá sobre aquella oferta que, ajustándose en un todo a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Generales y de Especificaciones Técnicas, resulte económicamente la de menor precio considerando los servicios cotizados.

Al solo efecto de una correcta evaluación de las ofertas, la Comisión Evaluadora de este Organismo podrá solicitarles a todos los oferentes un análisis de costos de su cotización en el cual se vea desagregado todo tipo de concepto que componga la cotización efectuada.

ARTÍCULO 15: ADJUDICACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. (Art. 94º del Reglamento aprobado por Decreto 893/2012)

Dentro del plazo de mantenimiento de la oferta, se procederá a emitir la orden de compra y su notificación al adjudicatario producirá el perfeccionamiento del contrato.

La adjudicación será notificada al adjudicatario o adjudicatarios y al resto de los oferentes, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo. Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de evaluación de las ofertas, éstas serán resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación. Podrá adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola oferta.

ARTÍCULO 16: PLAZO Y LUGAR DE PRESTACION. (Art. 108º del Reglamento aprobado por Decreto 893/2012).

Frecuencia: La solicitud de provisión se realizará mensualmente acorde a las necesidades de esta ANSV.

El plazo de vigencia del servicio es por el término de DOCE (12) MESES. El mismo comenzará a prestarse DENTRO de los cinco (5) días corridos contados a partir del día siguiente de la recepción de la respectiva Orden de Compra.

El taller donde se efectúe el service deberá estar ubicado a una distancia que no supere los CINCUENTA (50) kilómetros desde la Base Operativa de Hudson (Dirección de Coordinación del Control y Fiscalización Vial)- ubicada en Calle 166 Nº 5700 – (1884) Hudson – Provincia de Buenos Aires – Ramal Gutierrez Km 32 – Autopista Buenos Aires La Plata (Teléfono: 4215-2846 / 4215-2921).

ARTÍCULO 17: PENALIDADES Y SANCIONES. (Art. 126º y 131º del Reglamento aprobado por Decreto 893/2012).

Los Oferentes/Adjudicatarios podrán ser pasibles de las siguientes penalidades, de acuerdo a las situaciones previstas en el artículo 126 del Reglamento aprobado por Decreto 893/2012:

1. Pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta:

1.1. Si el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal manifestación o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento.

1.2. En caso de errores en la cotización denunciados por el oferente o detectados por el organismo contratante antes del perfeccionamiento del contrato.

2.  Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones:

2.1. Se aplicará una multa del CERO COMA CINCO (0,5) POR CIENTO del valor de lo satisfecho fuera de término por cada DIEZ (10) días hábiles de atraso o fracción mayor de CINCO (5) días hábiles.

3. Rescisión por su culpa:

3.1. Por incumplimiento contractual, si el adjudicatario desistiere en forma expresa del contrato antes de vencido el plazo fijado para su cumplimiento, o vencido el plazo de cumplimiento original del contrato o de su extensión, o vencido el plazo de las intimaciones que realizara la Comisión de Recepción, en todos los casos, sin que los bienes fueran entregados o prestados los servicios de conformidad.

3.2. La rescisión del contrato podrá ser total o parcial, afectando en este último caso a la parte no cumplida de aquél.

Sin perjuicio de las correspondientes penalidades los Oferentes/Adjudicatarios podrán ser pasibles de las siguientes sanciones, las que serán aplicadas por la Oficina Nacional de Contrataciones dependiente de la Secretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros:

- Apercibimiento.

- Suspensión.

- Inhabilitación.

Las sanciones que correspondan serán aplicadas por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES en los casos previstos en el artículo 131º del Reglamento aprobado por Decreto 893/2012.

ARTÍCULO 18: RECEPCIÓN DEFINITIVA. (Art. 114º y 115º del Reglamento aprobado por Decreto 893/2012)

La recepción de los servicios tendrá carácter provisional y se acreditará mediante la conformidad en los correspondientes remitos o acta de conformidad de recepción emitida para cada entrega, la cual será labrada por los responsables de la Comisión de Recepción de Bienes, Servicios y Obras a designar en cada caso.

La conformidad o el rechazo de los servicios se informará dentro del plazo de DIEZ (10) días a partir del día siguiente de realizada la misma.

Las recepciones definitivas se harán contra la presentación de cada factura.

En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo, el proveedor podrá solicitar al Organismo tal manifestación de conformidad. Si, en tal supuesto el Organismo Contratante no se expidiera dentro de los DIEZ (10) días siguientes al de la recepción de la solicitud, los servicios se tendrán por prestados de conformidad.

ARTÍCULO 19: MONEDA Y FORMA DE PAGO (Artículo 116º y 117º del Reglamento aprobado por Decreto 893/2012)

El pago de las facturas correspondientes se realizarán luego de operada la conformidad definitiva de cada una de las recepciones por parte del área requirente, dentro de los TREINTA (30) DÍAS corridos contados a partir del día siguiente al de su presentación en el Departamento de Compras y Contrataciones, en el horario de 11 a 16 hs.

Cuando en las ofertas se incluyan plazos diferentes, no se considerarán como válidos, rigiendo el principio general.

Si se hiciere alguna observación a la documentación presentada, el trámite de pago se interrumpirá hasta la subsanación del vicio.

La AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, tiene carácter frente al IVA y GANANCIAS de “EXENTO”, por lo tanto no deberá discriminarse en la factura que al efecto se emita el IVA que eventualmente pudiera recaer en la operación (Art. 39 Ley de IVA).

Le corresponde actuar como agente de retención de los impuestos mencionados, por imperio de las Resoluciones Generales AFIP Nº 18/97 y DGI Nº 2784, en las facturaciones que se emitan, y atento a la no discriminación señalada deberá indicarse el importe del IVA contenido en la operación y, en su caso, otros conceptos no sujetos a retención (vgr. Impuestos internos).

Todos los comprobantes deberán ser en formato electrónico, en función de lo establecido en la Resolución General 2853/2010 artículo 1.

Por su carácter de jurisdicción del ESTADO NACIONAL, los contratos que celebra la AGENCIA están excluidos del régimen de factura de crédito instaurado por Ley Nº 24760.

ARTÍCULO 20: OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA.

- Relativas al SIDIF (Alta de Beneficiarios): En el caso de no estar inscripto, el oferente deberá tramitar su incorporación al Sistema Integrado de Información Financiera, - SIDIF – Resolución Nº 262/95 de la SECRETARIA DE HACIENDA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS y sus modificatorias, en el Departamento de Compras y Contrataciones de este Organismo sito en Av. Brasil 55, 12º Piso, C.A.B.A..-

- La obligación de cumplimentar exclusiva y excluyentemente y sin derecho a reembolso o resarcimiento alguno, la totalidad de las normas administrativas, comerciales, laborales, impositivas, previsionales, de cobertura aseguradora o de cualquier otra índole - tanto nacionales, provinciales o municipales- que le resulten inherentes como consecuencia de la actividad que desarrolle por el presente, asumiendo idéntica responsabilidad con relación a su personal. El Organismo Contratante podrá, a su solo juicio y en cualquier oportunidad, requerir la documentación que acredite dicho cumplimiento.

- La obligación de resarcir en forma integral los daños que sus incumplimientos ocasionen al Organismo Contratante.

- Cumplir con el plazo de entrega de los bienes dentro del término previsto en el Artículo 17 del presente. Podrá solicitar una extensión del plazo de cumplimiento de la prestación cuando existieran causas debidamente justificadas y las necesidades de la jurisdicción o entidad contratante admitan la satisfacción de la prestación fuera de término.(Art. 119º del Reglamento aprobado por Decreto 893/2012)

- Realizar todas las acciones que garanticen la vigencia del seguro contratado durante la entrega de los bienes realizando, en tiempo y forma, las comunicaciones necesarias a tal efecto, y las denuncias de los siniestros que pudieran ocurrir en término, conforme a la obligación asumida al firmarse el Contrato.

ARTÍCULO 21: FACULTADES DEL ORGANISMO CONTRATANTE. (Artículo 124º del Reglamento aprobado por Decreto 893/2012)

El Organismo Contratante podrá dejar sin efecto el presente procedimiento de Contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del Contrato, sin lugar a indemnización alguna en favor de los interesados u oferentes (conf. Art. 20 últ. párr. del Decreto 1023/2001).

Tendrá la posibilidad de aumentar o disminuir, como facultad unilateral, hasta un VEINTE POR CIENTO (20%) el monto total del contrato, en las condiciones y precios pactados y con la adecuación de los plazos respectivos.

En los casos en que resulte imprescindible para el organismo contratante el aumento o la disminución podrán alcanzar el TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%), y se deberá requerir en este caso, la conformidad del cocontratante, si esta no fuera aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad al proveedor ni será pasible de ningún tipo de penalidad o sanción.

El aumento o la disminución de la prestación podrá tener lugar en oportunidad de dictarse el acto de adjudicación o durante la ejecución del contrato o, como máximo, hasta TRES (3) meses después de cumplido el contrato original.

Tendrá a su cargo el poder de control, inspección y dirección de la respectiva contratación.

Tiene la facultad de imponer penalidades de las previstas en el presente Régimen a los oferentes cuando éstos incumplieren sus obligaciones.

El Organismo se reserva el derecho de admisión sobre cualquier integrante del plantel de la adjudicataria, pudiéndole exigir su desvinculación cuando la presencia o conducta del mismo no sea considerada adecuada.

ARTICULO 22: OBLIGACIONES DEL ORGANISMO CONTRATANTE

Una vez firmada la el Orden de Compra con la adjudicataria, el Organismo se obliga según lo especificado en este Pliego, sus Anexos, Circulares y Disposiciones que se dictaren y, en particular, a:

- Realizar el pago tal como se especifica en el Artículo 19.

- Responder a las consultas de la contratista.

ARTICULO 23: INDEMNIDAD

El Adjudicatario mantendrá indemne a su costa a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL y a su personal contra todos los juicios, reclamos, demandas y responsabilidades de toda naturaleza o especie, incluidas las costas y gastos que se derivaren de actos u omisiones del Adjudicatario o de su personal o de otras personas que ante él fueren responsables con motivo o en ocasión del cumplimiento del servicio objeto de la presente contratación.

ARTICULO 24: SUBCONTRATACION

La empresa adjudicataria no podrá subcontratar con otras entidades la ejecución contrato, así como tampoco podrá ceder ni transferir total o parcialmente el contrato y, en todos los casos, será totalmente responsable frente al Organismo en lo relativo al cumplimiento de las obligaciones emergentes del mismo.

EXPEDIENTE NºS02:0095708/2014                                  FECHA DE APERTURA:

LICITACIÓN PÚBLICA N°    /2014       		                    HORA DE APERTURA:

ANEXO I

“FORMULARIO DE COTIZACIÓN”

El que suscribe _____________________________________, Documento de Identidad Nº _______________, en nombre y representación de la Empresa _____________________-________ con domicilio legal en la calle ___________________________ Nº _________, Localidad ___________________________________________, Teléfono ______________-______________, Mail: _________________________________ y con poder suficiente para obrar en su nombre, según consta en contrato poder que acompaña, luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que rigen la presente compulsa, cotiza los siguientes precios:

| Renglón | Ítems | Cantidad | Unidad | Descripción | Valor Unitario (IVA incl.) | Valor Total (IVA incl.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | Min.: 1 Máx.: 10 | Servicio | 332-05266-00001 Service de 3.000 Km. para motovehículos, según especificaciones técnicas. |  |  |
|  | 1.2 | Min.: 1 Máx.: 10 | Servicio | 332-05266-00001 Service de 6.000 Km. para motovehículos, según especificaciones técnicas. |  |  |
|  | 1.3 | Min.: 1 Máx.: 10 | Servicio | 332-05266-00001 Service de 9.000 Km. para motovehículos, según especificaciones técnicas. |  |  |
|  | 1.4 | Min.: 1 Máx.: 10 | Servicio | 332-05266-00001 Service de 12.000 Km. para motovehículos, según especificaciones técnicas. |  |  |
|  | 1.5 | Min.: 1 Máx.: 10 | Servicio | 332-05266-00001 Service de 15.000 Km. para motovehículos, según especificaciones técnicas. |  |  |
|  | 1.6 | Min.: 1 Máx.: 10 | Servicio | 332-05266-00001 Service de 18.000 Km. para motovehículos, según especificaciones técnicas. |  |  |
|  | 1.7 | Min.: 1 Máx.: 10 | Servicio | 332-05266-00001 Service de 21.000 Km. para motovehículos, según especificaciones técnicas. |  |  |
|  | 1.8 | Min.: 1 Máx.: 10 | Servicio | 332-05266-00001 Service de 24.000 Km. para motovehículos, según especificaciones técnicas. |  |  |
|  | 1.9 | Min.: 1 Máx.: 10 | Servicio | 332-05266-00001 Service de 27.000 Km. para motovehículos, según especificaciones técnicas. |  |  |
|  | 1.10 | Min.: 1 Máx.: 10 | Servicio | 332-05266-00001 Service de 30.000 Km. para motovehículos, según especificaciones técnicas. |  |  |
| 2 | 2.1 | Min.: 1 Máx.: 20 | Servicio | 332-05266-00001 Service de 33.000 Km. para motovehículos, según especificaciones técnicas. |  |  |
|  | 2.2 | Min.: 1 Máx.: 20 | Servicio | 332-05266-00001 Service de 36.000 Km. para motovehículos, según especificaciones técnicas. |  |  |
|  | 2.3 | Min.: 1 Máx.: 20 | Servicio | 332-05266-00001 Service de 39.000 Km. para motovehículos, según especificaciones técnicas. |  |  |
|  | 2.4 | Min.: 1 Máx.: 20 | Servicio | 332-05266-00001 Service de 42.000 Km. para motovehículos, según especificaciones técnicas. |  |  |
|  | 2.5 | Min.: 1 Máx.: 20 | Servicio | 332-05266-00001 Service de 45.000 Km. para motovehículos, según especificaciones técnicas. |  |  |
|  | 2.6 | Min.: 1 Máx.: 20 | Servicio | 332-05266-00001 Service de 48.000 Km. para motovehículos, según especificaciones técnicas. |  |  |
|  | 2.7 | Min.: 1 Máx.: 20 | Servicio | 332-05266-00001 Service de 51.000 Km. para motovehículos, según especificaciones técnicas. |  |  |
|  | 2.8 | Min.: 1 Máx.: 20 | Servicio | 332-05266-00001 Service de 54.000 Km. para motovehículos, según especificaciones técnicas. |  |  |
|  | 2.9 | Min.: 1 Máx.: 20 | Servicio | 332-05266-00001 Service de 57.000 Km. para motovehículos, según especificaciones técnicas. |  |  |
|  | 2.10 | Min.: 1 Máx.: 20 | Servicio | 332-05266-00001 Service de 60.000 Km. para motovehículos, según especificaciones técnicas. |  |  |
| PESOS IVA INCLUIDO |  |

| FORMA DE PAGO: SEGÚN PLIEGO | SI |  |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: SEGÚN PLIEGO | SI |  |  | NO |  |
| PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN PLIEGO | SI |  |  | NO |  |

---------------------------------------

FIRMA DEL OFERENTE